## Slide 1
PCNエビデンスドキュメント (PCN本申請)
Yyyy/mm/dd
XXXX 株式会社
Doc No. rev.
Version1.0

## Slide 2: Contents
変更内容
変更点と検証事項の明確化
変更準備・計画
工程チェック
01
02
03
04
変更品評価結果
05

## Slide 3: 変更内容
01

## Slide 4: 01 変更内容
需要増加に伴い、製品シリーズAの組立およびテストがyyyy年/mm月から弊社生産能力を超える見込みです。製品の安定供給を目的として生産拠点(OSAT)追加のPCNを申請いたします。
OSAT：Outsourced Semiconductor Assembly and Test
1. 変更の背景
需要見通しグラフ等

## Slide 5: 01 変更内容
対象製品
製品/PKG | 100pin | 144pin | 176pin
製品a | - | ● | ●
製品b | ● | ● | ●
製品c | ● | ● | -
製品シリーズA、パッケージ：LQFP-100pin/144pin/176pin
2. 変更内容
3. 変更概要
製品シリーズAの組立拠点およびファイナルテスト拠点追加
製造拠点 | 現状 | 追加拠点
組立 | ・拠点A | ・拠点B
テスト |  | ・拠点C

## Slide 6: 01 変更内容
4. 変更後の工程を担う会社・工場の概要
社名 Name | BBB Inc.
所在地 Location | (City) / (Country)
設立 Foundation | yyyy年
事業概要 Business Outline | Chip probing, Final testing
品質認証 Quality System Certification | ISO9002 (in yyyy) ISO14001 (in yyyy) IATF16949(in yyyy)
(1)組立：拠点B
製品シリーズAの量産をyyyy年/mm月から開始しております。
現在までの量産実績は約xxM個になります。

## Slide 7: 01 変更内容
4. 変更後の工程を担う会社・工場の概要
(2)ファイナルテスト：拠点C
製品シリーズAの量産をyyyy年/mm月から開始しております。
現在までの量産実績は約xxM個になります。
社名 Name | CCC Ltd.
所在地 Location | (City) / (Country)
設立 Foundation | yyyy年
事業概要 Business Outline | Semiconductor Assembly
品質認証 Quality System Certification | ISO9002 (in yyyy) ISO14001 (in yyyy) IATF16949(in yyyy)

## Slide 8: 変更点と検証事項の明確化
02

## Slide 9: 02 変更点と検証事項の明確化 - PCN変化点評価シート(製造上の変更点)-
4M1E変化点 |  |  |  | 
Man | Machine | Material | Method | Environment
作業管理変更 | 装置変更 | 材料変更 | 工法変更 | ｸﾘｰﾝ度管理変更
E(同等) | E(同等) | C(変更) | No | E(同等)
変化点(4M1E)概略

## Slide 10: 02 変更点と検証事項の明確化 - PCN変化点評価シート(製造上の変更点)-

## Slide 11: 02 変更点と検証事項の明確化 - PCN変化点評価シート(設計上の変更点)-

## Slide 12: 02 変更点と検証事項の明確化 - PCN変化点評価シート(組み合わせ影響確認)-
２ｂ．組み合わせ影響確認とデバイス評価内容の選定（後工程）

## Slide 13: 02 変更点と検証事項の明確化 - PCN変化点評価シート(組み合わせ影響確認)-
２ｂ．組み合わせ影響確認とデバイス評価内容の選定（後工程）
代表製品①：製品a_176pin ダイサイズ 及び パッケージ外形サイズ大（1ワット以下)
代表製品②：製品b_176pin 最大消費電力大（1ワット超)
代表品評価の考え方
<代表製品②>
製品b_176pin
<代表製品①>
製品a_176pin
ダイサイズ
パッケージ外形サイズ
100pin
144pin
176pin
製品a
製品b
製品c

## Slide 14: 変更準備・計画
03

## Slide 15: 03 変更準備・計画 –全体計画-
 | プレアナウンス時 計画 | 変更承認時期 計画
変更承認依頼 提出時期 | yyyy年 mm月 | yyyy年 mm月
製品評価終了 特性評価 | yyyy年 mm月 | yyyy年 mm月
信頼性評価 | yyyy年 mm月 | yyyy年 mm月
変更品サンプル提出時期 | yyyy年 mm月以降 | yyyy年 mm月以降
変更切替え希望時期 | yyyy年 mm月 | yyyy年 mm月

## Slide 16: 03 変更準備・計画 –変更確認項目-
項目 | 確認結果
作業標準類、チェックリスト | パッケージ認定・製品認定前に標準類・点検類の整備完了。
作業訓練、資格認定、品質教育 | 委託先でオペレータ教育・資格認定を従来から実施済み。
設備保全 | 新規設備の導入なく、委託先の既存保全体制にて運用する。
不良解析体制 | 委託先での不具合解析体制を量産前に確立済み。
検査機器・治工具・ポカヨケ | 既存検査機器、治工具を使用し、委託先標準管理にて生産を行う。
初期流動結果 | 代表製品にて初期流動を実施し正常な生産を確認済み。

## Slide 17: 工程チェック
04

## Slide 18: 04 工程チェック
項目 | 確認結果
過去トラ確認結果 [変更前工程での改善施策の反映] | 工程チェックリスト（過去トラ） 該当工程 ○○件 確認済み。 また、改善施策の共有として、評価・技術ミーティングを行い、 委託先のリスク検証の深掘りを実施済み。
品質管理体制確認結果 [新規採用時] | 車載として新規の採用でないため省略。

## Slide 19: 変更品評価結果
05

## Slide 20: 05 変更品評価結果
確認項目 | 確認結果 | 添付資料
基礎特性(寸法・機械強度・IPS) | 全ての項目で 工程能力 Ppk > 1.67 あり 問題無し | p.xx～p.xx
検査装置・測定システム環境 | 測定システム解析調査(MSA)の結果問題なし | p.xx
電気的特性(DC・AC・EMC) | 全ての項目で 工程能力 Ppk > 1.67、EMCの差分小で問題なし | p.xx～p.xx
信頼性評価・兆候精査 | 信頼性評価・兆候精査 問題なし | p.xx～p.xx

## Slide 21: 05 変更ワークシート(製造上の変更点) 検証結果 -変更点の検証結果-
基礎特性(寸法)
・ダイアタッチ・ワイヤボンディング工程
・モールド・めっき・リード加工工程 ー 外形確認結果
・モールド工程
・捺印工程 ー 外観確認結果
ワイヤー流れ確認結果
Marking photo
X-ray image
工程 | 項目 | n | Cpk | Target
ダイアタッチ | ダイ付け材濡れ面積 | xx | x.xx | Cpk>1.67
 | 這い上がり量 | xx | x.xx | 
ワイヤボンディング | ワイヤボールサイズ | xx | x.xx | 
 | ワイヤループ高さ | xx | x.xx | 
項目 | n | Cpk | Target
パッケージ長さ | xx | x.xx | Cpk>1.67
パッケージ幅 | xx | x.xx | 
コプラナリティ | xx | x.xx | 
スタンドオフ | xx | x.xx | 
めっき厚さ | xx | x.xx | 
判定基準：xxxxxxxxxxx
観察結果：xxxxxxxxxxx
(n=xx)
判定基準：xxxxxxxxxxx
観察結果：xxxxxxxxxxx
(n=xx)
※ 以下のような、指数等によるエビデンスを示すことを推奨 『 製品仕様を満たすために、変更前後の製造基準値が設定され、 製造工程の出来映えの分布が、製造基準値に対して 余裕度を確保できていること。』（ex. 工程変更前後の工程能力で比較）

## Slide 22: 05 変更ワークシート(製造上の変更点) 検証結果 -変更点の検証結果-
基礎特性(機械的強度)
工程 | 項目 | n | Cpk | Target
ダイアタッチ | ダイシア強度 | xx | x.xx | Cpk>1.67
ワイヤボンディング | ワイヤプル強度 | xx | x.xx | 
 | ボールシア強度 | xx | x.xx | 
測定システム解析調査：MSA
工程 | ゲージ名称 | 特性 | %GRR | Target
ワイヤボンディング | ワイヤプル装置 | ワイヤプル強度 | x.x% | %GRR<10%
 | ボールシア装置 | ボールシア強度 | x.x% | 
めっき | 蛍光X線装置 | めっき厚さ | x.x% | %GRR<10%

## Slide 23: 05 変更ワークシート(設計上の変更点)検証結果 -変更品の検証結果-
電気的特性：DC特性
Parameter | symbol | Conditions | n | Cpk | Target
High level input voltage | VIH | CMOS | xx | x.xx | Cpk>1.67
Low level input voltage | VIL | CMOS | xx | x.xx | 
High level output voltage | VOH | IOH = -5mA | xx | x.xx | 
Low level output voltage | VOL | IOH = -5mA | xx | x.xx | 
電気的特性：リーク特性
Parameter | symbol | Conditions | n | Cpk | Target
Input leakage current | ILIH | VI = REGVCC | xx | x.xx | Cpk>1.67
 |  | VI = EVCC | xx | x.xx | 
 | ILIL | VI = 0 | xx | x.xx | 
 |  | VI = 0 | xx | x.xx | 

## Slide 24: 05 変更ワークシート(設計上の変更点)検証結果 -変更品の検証結果-
電気的特性(EMC等価性評価)：
EMC waveform
EMC waveform
150Ω法によるエミッション特性比較
DPI法によるイミュニティー特性比較

## Slide 25: 05 変更ワークシート(設計上の変更点)検証結果 -変更品の検証結果-
電気的特性(EMC等価性評価)：
EMC waveform
隣接端子のクロストーク特性比較

## Slide 26: 05 変更点と検証結果 –組み合わせ影響確認-
信頼性試験結果
 |  | Sample-size |  | Method |  |  | Result
 |  | pieces | lot | spec | condition | duration | 
A1 | PC | 77 | 3 | J-STD-020 | MSL=3 | --- | 0 fail
A2 | THB | 77 | 3 | JESD22-A101 | 85C / 85%RH | 1000h | 0 fail
A3 | UHST | 77 | 3 | JESD22-A118 | 130C / 85%RH | 96h | 0 fail
A4 | TC | 77 | 3 | JESD22-A104 | -55℃~150℃ | 1000cyc | 0 fail
A5 | PTC | 45 | 1 | JESD22-A105 | -40℃~125℃ | 1000cyc | 0 fail
A6 | HTSL | 45 | 1 | JESD22-A103 | 150℃ | 1000h | 0 fail
B1 | HTOL | 77 | 3 | JESD22-A108 | 125℃, Vccmax | 1000h | 0 fail
B2 | ELFR | 800 | 3 | AEC-Q100-008 | 125℃, Vccmax | 48h | 0 fail
代表製品①
代表製品②
代表製品①

## Slide 27: 05 変更点と検証結果 –組み合わせ影響確認-
良品精査：Pre-conditioning(PC)後 超音波探傷
JEDEC MS Level: x
PC条件：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
【表面】
【裏面】
SAT image
SAT image
判定基準：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
観察結果：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(n=xx)
判定基準：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
観察結果：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(n=xx)

## Slide 28: 05 変更点と検証結果 –組み合わせ影響確認-
良品精査：チップ観察
【高温高湿バイアス試験 xxx h後 】
【温度サイクル(TC) xxx cyc後】
判定基準：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
観察結果：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(n=xx)
判定基準：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
観察結果：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(n=xx)
OM image
OM image

## Slide 29: 05 変更点と検証結果 –組み合わせ影響確認-
良品精査：ワイヤプル強度
破断モード: xxxxxxx
Wire Pull Strength [g]
Cpk or Distribution chart
判定基準：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
測定結果：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(n=xx)
【温度サイクル(TC) xxx cyc後】