## Slide 1
PCNエビデンスドキュメント (PCN本申請)
Yyyy/mm/dd
XXXX 株式会社
Doc No. rev.
Version1.1

## Slide 2: Contents
変更内容
変更点と検証事項の明確化
変更準備・計画
工程チェック
01
02
03
04
変更品評価結果
05

## Slide 3: 変更内容
01

## Slide 4: 01 変更内容
需要増加に伴い、A工場での生産能力を超える見込みです。製品の安定供給を目的として生産拠点追加のPCNを申請いたします。
OSAT：Outsource Semiconductor Assembly and Test
1. 変更の背景
需要見通しグラフ等

## Slide 5: 01 変更内容
対象製品
製品/プロセス
製品a
製品b
製品c
製品d
A工場 Bプロセス製品
2. 変更内容
3. 変更概要
プロセス製品の製造拠点の追加
製造拠点 | 現状 | 追加拠点
前工程 | ・拠点A | ・拠点B

## Slide 6: 01 変更内容
4. 変更後の工程を担う会社・工場の概要
社名 Name | B Inc.
所在地 Location | (City) / (Country)
設立 Foundation | yyyy年
事業概要 Business Outline | Semiconductor wafer manufacturing
品質認証 Quality System Certification | ISO9002 (in yyyy) ISO14001 (in yyyy) IATF16949(in yyyy)
(1)前工程：拠点B
製品シリーズAの量産をyyyy年/mm月から開始しております。
現在までの量産実績は約xxM個になります。

## Slide 7: 変更点と検証事項の明確化
02

## Slide 8: 02 変更点と検証事項の明確化 - PCN変化点評価シート(製造上の変更点)-
4M1E変化点 |  |  |  | 
Man | Machine | Material | Method | Environment
作業管理変更 | 装置変更 | 材料変更 | 工法変更 | ｸﾘｰﾝ度管理変更
E(同等) | C(変更) | E(同等) | E(同等) | E(同等)
変化点(4M1E)概略

## Slide 9: 02 変更点と検証事項の明確化 - PCN変化点評価シート(製造上の変更点)-

## Slide 10: 02 変更点と検証事項の明確化 - PCN変化点評価シート(設計上の変更点)-

## Slide 11: 02 変更点と検証事項の明確化 - PCN変化点評価シート(組み合わせ影響確認)-
２ｂ．組み合わせ影響確認とデバイス評価内容の選定（前工程）

## Slide 12: 02 変更点と検証事項の明確化 - PCN変化点評価シート(組み合わせ影響確認)-
２ｂ．組み合わせ影響確認とデバイス評価内容の選定
代表製品①：製品a XXXプロセス 最大チップサイズ
代表品評価の考え方
Ｘ
ｙ
製品A
製品ｂ
製品ｃ
製品ｄ
チップ 長
チップ 長
製品Aが
最大チップサイズ

## Slide 13: 変更準備・計画
03

## Slide 14: 03 変更準備・計画 –全体計画-
 | プレアナウンス時 計画 | 変更承認時期 計画
変更承認依頼 提出時期 | yyyy年 mm月 | yyyy年 mm月
製品評価終了 特性評価 | yyyy年 mm月 | yyyy年 mm月
信頼性評価 | yyyy年 mm月 | yyyy年 mm月
変更品サンプル提出時期 | yyyy年 mm月以降 | yyyy年 mm月以降
変更切替え希望時期 | yyyy年 mm月 | yyyy年 mm月

## Slide 15: 03 変更準備・計画 –変更確認項目-
項目 | 確認結果
作業標準類、チェックリスト | 製品認定前に標準類・点検類の整備完了。
作業訓練、資格認定、品質教育 | オペレータ教育・資格認定を従来から実施済み。
設備保全 | 新規設備の導入なく、既存保全体制にて運用する。
不良解析体制 | 不具合解析体制を量産前に確立済み。
検査機器・治工具・ポカヨケ | 既存検査機器、治工具を使用し生産を行う。
過去トラ確認結果 | 評価・技術ミーティングを行い確認済み。工程チェックシートによる確認済み。
初期流動結果 | 代表製品にて初期流動を実施し正常な生産を確認済み。

## Slide 16: 工程チェック
04

## Slide 17: 04 工程チェック
項目 | 確認結果
過去トラ確認結果 [変更前工程での改善施策の反映] | 工程チェックリスト（過去トラ） 該当工程 ○○件 確認済み。 また、改善施策の共有として、評価・技術ミーティングを行い、 委託先のリスク検証の深掘りを実施済み。
品質管理体制確認結果 [新規採用時] | 車載として新規の採用でないため省略。

## Slide 18: 変更品評価結果
05

## Slide 19: 05 変更品評価結果
確認項目 | 確認結果 | 添付資料
基礎特性(寸法・機械強度・IPS) | 全ての項目で 工程能力 Cpk > 1.67であり 問題なし | p.xx～p.xx
検査装置・測定システム環境 | 測定システム解析調査(MSA)の結果問題なし | p.xx
電気的特性(DC・AC・EMC) | DC特性：全ての項目で 工程能力 Cpk > 1.67 AC特性：最大動作周波数を比較し問題なし （必要に応じて SHMOO図を追記する 21ページ参照） EMC特性：JASO D019 を適用して評価の結果、同等で問題なし | p.xx～p.xx
信頼性評価・兆候精査 | 信頼性評価・兆候精査 問題なし | p.xx～p.xx

## Slide 20: 05 変更ワークシート(製造上の変更点) 検証結果 -変更点の検証結果-
基礎特性 ：
工程名 | 管理項目 | 単位 | 数量 | Cpk | Target
Ａ | Ａ１ |  | XX | x.xx | Cpk>1.67
 | Ａ２ |  | XX | x.xx | 
Ｂ | Ｂ１ |  | XX | x.xx | 
Ｃ | Ｃ１ |  | XX | x.xx | 
TEG特性 | Ｄ１ |  | XX | x.xx | 
 | Ｄ２ |  | XX | x.xx | 
※ 以下のような、指数等によるエビデンスを示すことを推奨 『 製品仕様を満たすために、変更前後の製造基準値が設定され、 製造工程の出来映えの分布が、製造基準値に対して 余裕度を確保できていること。』（ex. 工程変更前後の工程能力で比較）

## Slide 21: 05 変更ワークシート(設計上の変更点)検証結果 -変更品の検証結果-
電気的特性：DC特性
Parameter | symbol | Conditions | n | Cpk | Target
High level input voltage | VIH | CMOS | xx | x.xx | Cpk>1.67
Low level input voltage | VIL | CMOS | xx | x.xx | 
High level output voltage | VOH | IOH = -5mA | xx | x.xx | 
Low level output voltage | VOL | IOH = -5mA | xx | x.xx | 
電気的特性：DC特性（リーク特性）
Parameter | symbol | Conditions | n | Cpk | Target
Input leakage current | ILIH | VI = REGVCC | xx | x.xx | Cpk>1.67
 |  | VI = EVCC | xx | x.xx | 
 | ILIL | VI = 0 | xx | x.xx | 
 |  | VI = 0 | xx | x.xx | 
電気的特性：AC特性
Parameter | symbol | Conditions | 従来品 | 変更品 | 製品規格
最大動作周波数 | ｆMax | Ta= ℃／Vcc= V | xx MHz | xx MHz | ○○MHz

## Slide 22: 05 変更ワークシート(設計上の変更点)検証結果 -変更品の検証結果-
電気的特性（AC特性）：Ta=〇〇℃/V㏄=xxVでの最大動作周波数は 従来品 xxMHz、変更品xxMHzで
問題なし （詳細は以下のshmoo図を参照）
電圧/周波数特性 shmoo図など
電圧/周波数特性 shmoo図など
従来品のAC特性例（ Ta=〇〇℃）
変更品のAC特性例（ Ta=〇〇℃）

## Slide 23: 05 変更ワークシート(設計上の変更点)検証結果 -変更品の検証結果-
150Ω法によるエミッション特性比較
DPI法によるイミュニティ特性比較
電気的特性(EMC等価性評価)： JASO規格 D019-21を適用し、従来品と変更品の比較評価を実施
エミッション特性(最大レベル)の最大差は xxdB
イミュニティ特性(最低レベル)の最大差は xxdB
両特性とも規格内のため、EMC特性は同等であり問題なし
イミュニティ特性比較
エミッション特性比較

## Slide 24: 05 変更点と検証結果 –組み合わせ影響確認-
信頼性試験結果
 |  |  | Sample-size |  | Method |  |  | Result | 実施製品 | 代表品選定理由
 |  |  | pieces | lot | spec | condition | duration |  |  | 
A2 | 高温高湿バイアス | THB | 20 | 3 | JESD22-A101 | 85C / 85%RH | 1000h | 0 fail | 製品A | Chip面積大きい
A3 | オートクレーブ | AC | 20 | 3 | JESD22-A102 | 127C / 100% | 1000h | 0 fail | 製品A | Chip面積大きい
A4 | 温度サイクル | TC | 20 | 3 | JESD22-A104 | -55C / 150C | 500cyc | 0 fail | 製品A | ワイヤーが細い
A6 | 高温放置 | HTSL | 20 | 3 | JESD22-A103 | 150C | 1000h | 0 fail | 製品A | Chip面積大きい
B1 | 高温動作 | HTOL | 20 | 3 | JESD22-A108 | 125C | 1000h | 0 fail | 製品A | Chip面積大きい
D1 | エレクトロマイグレーション | EM | 20 | 3 | --- | --- | --- | --- | TEG | ---
E2 | 人体モデル | HBM | 5 | 1 | JESD22-A114 | --- | ±2000V | 0 fail | 製品A | Chip面積大きい
E3 | パッケージ帯電 | CDM | 5 | 1 | JESD22-C101 | --- | ±500V | 0 fail | 製品A | Chip面積大きい
E4 | ラッチアップ | LU | 5 | 1 | JESD78 | --- | ±100mA | 0 fail | 製品A | Chip面積大きい
E9 | EMC | EMC | 1 | 1 | ---- | --- | --- | --- | 製品a / 製品A | 変更前後製品

## Slide 25: 05 変更点と検証結果 –組み合わせ影響確認-
兆候精査：
DC特性 | HTOL 兆候精査(主要特性、信頼性評価 特性変動確認)
High level input voltage | 
Low level input voltage | 
特性変動確認結果
特性変動確認結果

## Slide 26
Version1.1
版数 | 日付 | 内容
1.0 | 2022/4/1 | 初版作成
1.1 | 2022/11/29 | 01 変更内容 4．(1) の表の3行目 誤記修正 (5ページ） Chip probing, Final testing  Semiconductor wafer manufacturing
 |  | 05 変更品評価結果 表の1行目 内容見直し (18ページ） 工程能力 Ppk >1.67 あり問題無し  工程能力 Cpk >1.67 であり問題なし
 |  | 05 変更品評価結果 表の３行目 DC特性とEMC特性の内容見直しとAC特性の追加 (18ページ） DC特性：全ての項目で 工程能力 Cpk > 1.67 AC特性：最大動作周波数を比較し問題なし （必要に応じて SHMOO図を追記する 21ページ参照） EMC特性：JASO D019 を適用して評価の結果、同等で問題なし
 |  | 05 変更ワークシート(設計上の変更点)検証結果 について AC特性の検証結果例を示す表を追加(20ページ)
 |  | 05 変更ワークシート(設計上の変更点)検証結果 AC特性検証を補足するshmoo図例を追加（21ページ）
 |  | 電気的特性(EMC等価性評価) エミッションとイミュニティ特性の事例の内容見直し (22ページ） EMCwaveforｍ  エミッション特性比較、EMCwaveforｍ  イミュニティ特性比較、結果コメント追加
 |  | クロストーク特性比較のページの表題にある(EMC等価性評価）は誤記であり、前工程変更には該当しない 評価のため削除
改版履歴